190005 г.Санкт-Петербург,

наб. Обводного канала, д.147-149

E-mail:

Тел.: (812) 316-00-61, 337-11-91

КОТЛЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ “WESPE”

# Страна-изготовитель Чехия

- Конструкция котла WESPE U 22 для сжигания твердого топлива. Модель C – уголь, D – расширенная топка (уголь,дрова) позволяет простую перестройку на жидкое топливо или природный газ.

Котел WESPE U 22 благодаря своей универсальности

является идеальным для недорогого отопления.

Для обеспечения высокой эффективности при сжигании твердого

топлива служат регулировочные элементы.

Высококачественное сжигание позволяет

обеспечить двойную подачу воздуха.

Подачу первичного воздуха под решетку

котла регулирует воздушный клапан

дверок зольника. Воздушный клапан

автоматически управляется регулятором

тяги, который включен в цену котла.

Для подвода вторичного воздуха до камеры

сжигания предназначена воздушная розетка

загрузочных дверок.

Цены указаны с учетом НДС

| Мощность, кВт | 11,7С | 17,7С | 23,3D | 29,1D | 34,9D | 40,7D | 46,5D | 52,3D | 58,1D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во секций, шт | C 2 | C 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 |
| Высота, мм | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Ширина, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Глубина, мм | 560 | 655 | 750 | 845 | 940 | 1035 | 1130 | 1225 | 1320 |
| КПД, % | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
| Масса, кг | 195 | 232 | 268 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 | 494 |
| Розничная цена, руб. | 46’440 | 52’525 | 58’565 | 64’750 | 70’790 | 76’825 | 82’915 | 89’205 | 94’990 |
| Дилерская цена, руб. | 28’760 | 32’520 | 36’260 | 40’100 | 43’830 | 47’570 | 51’530 | 55’250 | 58’810 |